## Slide 1
Đánh Giá Tình Trạng, Mức Độ Tổn Thương, Rủi Do và Độ Tin Cậy cho Hạ Tầng Đô Thị
TS Lê Thanh Nam
1. Giảng Viên, Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý, Trường Công Nghệ và Thiết Kế, Đại Học UEH | www.iscm.ueh.edu.vn
2. Chuyên gia; Công ty Tư Vấn ARCADIS | www.arcadis.com
3. Giám Đốc, Công ty TNHH ASQ Việt Nam | www.asq.vn
4. Cố Vấn, Công ty EMAPTA (Úc) | www.emapta.com

## Slide 2
02
Work packages
Đánh Giá Tình Trạng Hạ Tầng Đô Thị
Đánh Giá Nguy Cơ Gây Ra Rủi Do
Đánh Giá Mức Độ Tổn Thương
Đánh Giá Hậu Quả
Đánh Giá Đa Tiêu Chí (MCDA)
Nội Dung
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 3
Quản Lý Tài Sản Hạ Tầng
Mạng lưới đường
Mạng lưới tàu điện
Mạng lưới cấp thoát nước
Mạng lưới điện
Mạng lưới thoát nước mưa và chống lụt
Các tòa nhà
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 4
Khả năng đáp ứng đầy đủ dịch vụ
Khả năng đáp ứng dịch vụ (Level of Services - LOS) là một biến thời gian
Xự xuống cấp vs khả năng đáp ứng dịch vụ
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Thời gian
0
t
LOS tối thiểu
LOS ban đầu
LOS mới
(Phát triển do yếu tố bên ngoài)
LOS thực tế
Thay đổi LOS
LOS mới
(
Tăng lên
)
LOS mới
(
Giảm đi
)
Thay đổi LOS
Xuống cấp
Xuống cấp
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 5
Quá Trình Xuống Cấp
Rõ ràng
Tiềm Ẩn
Nếu tài sản xuống cấp như dự đoán
Nếu tài sản xuống cấp do các biến cố bất thường
Khả năng đáp ứng đầy đủ dịch vụ
Các mô hình dự báo
Các mô hình dự báo
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 6
Tác Động và Hợp Phần Công Việc
Tổng các tác động
Độ Tin Cậy
Sự Sẵn Sàng
Khả năng bảo trì
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Hợp Phần Công Việc
Làm như thế nào?
Đo lường tác động ra sao?
Ảnh hưởng tới tương lai?
Lấy tiền ở đâu?
Thỏa mãn các yêu cầu pháp lý
Có đủ tài nguyên không?
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 7
Quản Lý Tài Sản
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Các Bên Tham Gia
Hạn Mức Thể Chế
Yêu cầu
Hệ Thống Kế Toán
Kho Dữ Liệu (thông tin, chính sách, chiến lược, phương án, giá thành, tác động)
Lập Kế Hoạch
Thu Thập Dữ Liệu
Thiết Lập Mô Hình
Phân Tích và Đánh Giá
Ra Quyết Định
Ngắn Hạn, Trung Hạn, Dài Hạn
Quan Trắc, Kiểm Tra, Thử Nghiệm
Xuống Cấp, Hủy Hoại, Sẵn Sàng, Độ Tin Cậy, Phục Hồi, Cung Cấp Dịch Vụ
Ưu Tiên, Giá Vòng Đời, Tối Ưu Hệ Thống/Mạng Lưới
Ưu Tiên, Giá Vòng Đời, Tối Ưu Hệ Thống/Mạng Lưới
Gửi và Cập Nhật
Áp Đặt
Cập Nhật
Xét Duyệt
Quản lý tài sản là việc tối ưu hóa sự phân bổ nguồn vốn có hạn cho công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các tài sản hiện hữu với việc đầu tư tài sản mới với tiêu chí là tối đã hóa giá trị của tài sản và tối đa hóa lợi ích cho chủ sở hữu và các bên liên quan.
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 8
Sự Xuống Cấp – Xác Xuất
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Nhiều Cấp Độ (Multiple States)
Nhị Phân (Binary)
Độ Tin Cậy
% Phân Bổ (Xác Xuất)
Thời gian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 9
Tối Ưu - Cho một thiết bị
Ví dụ đơn giản cho việc tính toán tối ưu cho một thiết bị/tài sản.
https://namkyodai.github.io/apps/weibulllcc/
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 10
Tối Ưu - Mạng Lưới
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Điều phối sản xuất (mô hình Distpath Economic)
Điều phối truyền tải điện
Sửa chữa và thay thế
Phân bổ đầu tư
Quản lý khách hàng
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 11
Đánh Giá Tình Trạng - Định Nghĩa
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Điểm | Tình Trạng Vật Lý | Điểm | Tình Trạng Sử Dụng | Điểm | Chỉ Số Sức Khỏe
1 | Mới hoặc như mới | 1 | Có thể dùng thêm >15 năm | 1 | Mới - theo dõi tình trạng hoạt động và chỉ số thiết kế
2 | Tốt | 2 | Có thể dùng thêm >10 năm | 2 | >10 năm nằm trong kế hoạch sử dụng
3 | Xuống cấp tương đối | 3 | Có thể dùng thêm >5 năm | 3 | Theo dõi tình trạng sử dụng trong vòng 10 năm tiếp theo
4 | Xuống cấp khá nhiều | 4 | Đã khấu hao gần hết và sắp đến thời gian thanh lý | 4 | Lập kế hoạch và theo dõi cẩn thận cho 5 năm tiếp theo
5 | Xuống cấp nghiêm trọng | 5 | Cần thay thế ngay lập tức | 5 | Thực hiện các biện pháp trong kì kế hoạch hiện tại
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 12
Đánh Giá Tình Trạng - Can Thiệp
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Mức Độ | Các Mức Độ Can Thiệp | Cho Trạng Thái
1 | Không Làm Gì Cả (DN) | 1, 2
2 | Sửa chữa nhỏ | 2,3
3 | Sửa chữa đáng kể | 3,4,5
4 | Sửa chữa lớn và phục hồi | 4,5
5 | Thay thế mới | 4,5
6 | Thay đổi mới | 4,5
7 | Tiến hành kiểm tra và thẩm định vật lý | 3,4,5
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 13
Đánh Giá Tình Trạng – Mô Phỏng
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
https://namkyodai.github.io/cases/tdd.html
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 14
Quản Lý Rủi Do và Risk and Khả Năng Phục Hồi
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Rủi do
Nguy cơ
Tổn thương
Hậu quả
Nguy co = 0.05
Ton thuong = Hu Hai o cap do 3
Hau qua = 10 trieu
Tien
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 15
Rủi Do
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
RỦI DO
Nguyên nhân tự nhiên
Thiết kế
Trình độ quản lý
Khai thác, sử dụng
Các yếu tố khác
Tình trạng tài sản
An toàn
Sức chứa
Rủi Do
Nguy Cơ
Tính Tổn Thương
Hậu Quả
=
x
x
“Tính Tổn Thương được định nghĩa bởi các yếu tố vật lý, xã hội, kinh tế và môi trường hoặc là một quá trình mà làm tăng lên khả năng mẫn cảm của một cá thể, một cộng đồng, một hay nhiều tài sản, hoặc một hay nhiều hệ thống trước/với tác động của nguy cơ.”
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/vietnam/vulnerability
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 16
Rủi Do và Khả Năng Phục Hồi
Tài sản có thể bị hư hại hoặc bị phá hủy ở mức độ khác nhau và ở nhiều nơi khác nhau
Cần huy động một lượng tiền và tài nguyên lớn trong một khoảng thời gian ngắn
Mức độ tác động khác nhau đòi hỏi sự quan tâm của nhiều ban ngành và đơn vị
Sự sẵn sàng của các tổ chức
Mức độ ổn định và khả năng phục vụ qua các hoạt động khôi phục còn phụ thuộc vào các diễn biến thiên tai trong tương lai
Mô phỏng/mô hình hóa công tác khôi phục đòi hỏi một phương pháp đo lường rủi do tốt cộng với mô hình toán tối ưu.
Cần có một lượng dữ liệu đủ lớn để có thể mô phỏng theo các tình huống cũng như mô phỏng diễn tiến thực tế.
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 17
Hệ Thống Cấp Bậc Sự Tác Động
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Nhóm Bị Ảnh Hưởng | Định Nghĩa | Ví Dụ
Chủ Đầu Tư | Là nhóm người chịu trách nhiệm quyết định liên quan đến việc thay đổi vật lý với tài sản và tình trạng hoạt động. | Ban quản lý
Người Sử Dụng | Là nhóm người sử dụng tài sản | Lái xe hay hành khách khi sử dụng con đường. Khán giả của sân vận động Người đi bộ trong công việc hay trên hè phố
Nhóm Bị Ảnh Hưởng Trực Tiếp | Là nhóm người chịu tác động trực tiếp ảnh hưởng đến từ các quyết định thay đổi vật lý hay việc sử dụng tài sản. | Các công ty hay nhà hàng ở gần đường Người dân sống gần đường chịu tác động từ tiếng ồn xe cộ
Nhóm Bị Ảnh Hưởng Gián Tiếp | Là nhóm người chịu tác động gián tiếp ảnh hưởng đến từ các quyết định thay đổi vật lý hay việc sử dụng tài sản. | 
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 18
Hệ Thống Cấp Bậc Sự Tác Động
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Nhóm Bị Ảnh Hưởng | Cấp Bậc 1 | Cấp Bậc 2
Chủ Đầu Tư | Cấp Độ Phục Vụ (Sự Can Thiệp) | Nhân Công
 |  | Vật Liệu
 |  | Máy Móc Thiết Bị
Người Sử Dụng | An Toàn | Hư Hại Tài Sản
 |  | Thương Tật
 |  | Tử Vong
 | Hiệu Quả Sử Dụng | Công Việc
 |  | Giải Trí
 |  | Vận Hành
 |  | Bảo Trì
 | Chất Lượng Vận Hành | Vật Lý
 |  | Tâm Lý
 | Bảo vệ Môi Trường | 
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 19
Hệ Thống Cấp Bậc Sự Tác Động
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Nhóm Bị Ảnh Hưởng | Cấp Bậc 1 | Cấp Bậc 2
Nhóm Bị Ảnh Hưởng Trực Tiếp | An Toàn | Hư Hại Tài Sản
 |  | Thương Tật
 |  | Tử Vong
 | Chất Lượng Vận Hành | Vật Lý
 |  | Tâm Lý
 | Bảo vệ Môi Trường | 
Nhóm Bị Ảnh Hưởng Gián Tiếp | An Toàn | Hư Hại Tài Sản Thương Tật Tử Vong
 | Các Hoạt Động Kinh Tế Xã Hội | Hoàng Hóa Nhân Lực
 | Bảo vệ Môi Trường | CO2, PM10, CO, SO2, Dust
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 20
Cây Sự Kiện (Event Tree) và Cây Lỗi (Faul Tree)
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Hệ Thống
Hệ Thống
Nhánh 1 của cây
(Công Trình, Thiết Bị)
Nhánh 2 của cây
(Nguy Cơ)
Nhanh 3 của cây
Nhân Tố Ảnh Hưởng
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 21
Cây Sự Kiện (Event Tree) và Cây Lỗi (Faul Tree)
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Hệ Thống
Nhánh 1 của cây
(Công Trình, Thiết Bị)
Nhánh 2 của cây
(Nguy Cơ)
Nhanh 3 của cây
Nhân Tố Ảnh Hưởng
Hệ Thống
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 22
Đánh Giá Đa Tiêu Chí (MCDA)
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
1
2
3
Tiêu Chí Phụ A
Tiêu Chí Phụ B
Tiêu Chí Phụ C
Tiêu Chí Phụ D
Tiêu Chí Phụ E
Tiêu Chí Phụ F
Tác Động Kinh Tế
Tác Động Xã Hội
Tác Động Môi Trường
Tiến Độ
Chất Lượng
An Toàn
MỤC ĐÍCH
Phương Án
Tiêu Chí Phụ
Tiêu Chí
1. Thiết lập bối cảnh cho việc ra quyết định
2. Xác định các phương án
3. Xác định các mục tiêu và thuộc tính
4. Xác định trọng số cho từng thuộc tính
5. Định nghĩ hệ thống thang điểm
6. Phương án cho điểm cho thuộc tính
7. Kiểm tra kết quả
8 Phân tích độ nhạy
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam

## Slide 23
Thảo Luận và Câu Hỏi
Viện Đô Thị Thông Minh và Quản Lý https://www.iscm.ueh.edu.vn
Notes: Định nghĩa trong luật Kiến trúc của Việt Nam